| ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕЛГЕН |  |  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| СЕРIКТЕСТIК |  |  | ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| "РЭМ-КРАН" |  |  | "РЭМ-КРАН" |
| Қазақстан Республикасы, Алматы обл. |  |  | Республика Казахстан, Алматинская обл. |
| мкр. Таусамалы, Акбата к.,10 |  |  | мкр. Таусамалы, ул. Акбата,10 |
| тел/факс: (727) 297 05 07, 372 21 75 |  |  | тел/факс: (727) 297 05 07, 372 21 75 |
| E-mail : rem_ltd@mail.ru |  |  | E-mail : rem_ltd@mail.ru |

Опросный лист

Кран мостовой двухбалочный опорный

| Грузоподъемность | 5 | 10 | 16 | 20 | 16/3,2 | 20/5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа режима работы | А3 | А5 | А7 | А3 | А5 | А7 | А3 | А5 | А7 | А3 | А5 | А7 | А3 | А5 | А7 | А3 | А5 | А7 |
| Масса , т. | См. таблицу № 1(2) |
| Нагрузка на колесо, кН | См. таблицу № 1(2) |
| Размеры, мм L1 | не более 800 | не более 800 | 1950 | 2700 | не более 1950 | 1120 |
| L2 | 1000 | 1000 | 2250 | 2500 | 1300 | 1250 |
| H | 2000 | 2000 | 2220 | 2700 | 2220 | 2400 |
| H1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ak | 4000 | 4350 | 4350 | 5250 | 4000 | 4600 |
| B | 5250 | 5600 | 5450 | 7260 | 5450 | 5400 |

Кран мостовые электрические двухбалочные опорные

Управление из кабины

| Пролет | Грузоподъемность |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 16 | 20 | 16/3,2 | 20/5 |
|  | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т |
| 10,5 10,5 | 90,2 | 11,9 | 138,6 | 17,2 | 152,9 | 18,7 | 236,5 | 27,5 | 154 | 19,2 | 236,5 | 27,5 |
| 13,5 | 94,6 | 12,7 | 145,2 | 18,6 | 161,7 | 20,3 | 247,5 | 29,2 | 163,9 | 20,7 | 247,5 | 29,2 |
| 16,5 | 99 | 14,6 | 150,7 | 20,1 | 170,5 | 21,8 | 258,5 | 31,2 | 172,7 | 22,2 | 258,5 | 31,2 |
| 19,5 | 104,5 | 15,2 | 157,3 | 22,3 | 179,3 | 22,9 | 269,5 | 33,6 | 181,5 | 24,5 | 269,5 | 33,6 |
| 22,5 | 108,9 | 18,1 | 162,8 | 24,4 | 187 | 26,2 | 286 | 36,3 | 189,2 | 26,8 | 286 | 36,3 |
| 25,5 | 114,4 | 20,8 | 173,8 | 28,2 | 199,1 | 30,4 | 291,5 | 38,9 | 201,3 | 31 | 291,5 | 38,9 |
| 28,5 | 129,8 | 22,8 | 183,7 | 31,9 | 210,1 | 34,6 | 308 | 45,8 | 212,3 | 35 | 308 | 45,8 |
| 31,5 | 137,5 | 27,4 | 201,3 | 39 | 229,9 | 42,1 | 324,5 | 49,8 | 232,1 | 42,6 | 324,5 | 49,8 |
| 34,5 | 148,5 | 29,2 | 218,9 | 46 | 249,7 | 49,5 | 352 | 63,4 | 251,9 | 50,1 | 352 | 63,4 |

Таблица 1

Кран мостовые электрические двухбалочные опорные

Управление с пола

| Пролет | Грузоподъемность |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 16 | 20 | 16/3,2 | 20/5 |
|  | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т |
| 10,5 10,5 | 47 | 7,5 | 75 | 8,9 | 113 | 14,2 | 127 | 13,1 | 121 | 15,9 | 136 | 15,7 |
| 16,5 | 54 | 9,6 | 85 | 11,7 | 128 | 18,4 | 143 | 16,9 | 132 | 18,5 | 148 | 18,4 |
| 22,5 | 60 | 11,7 | 94 | 14,8 | 136 | 20,5 | 152 | 19,9 | 140 | 20,6 | 156 | 20,5 |
| 28,5 | 65 | 13,8 | 107 | 19,3 | 151 | 26,3 | 167 | 25,0 | 156 | 26,4 | 173 | 26,5 |
| 34,5 | 71 | 15,9 | 122 | 25,1 | 174 | 34,8 | 189 | 33,3 | 178 | 35,0 | 194 | 34,7 |

Таблица 2

| ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕЛГЕН |  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ |
| --- | --- | --- |
| СЕРIКТЕСТIК |  | ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| "РЭМ-Кран" |  | "РЭМ-Кран" |
| Қазақстан Республикасы, Алматы обл. |  | Республика Казахстан, Алматинская обл. |
| мкр. Таусамалы, Акбата к.,10 |  | мкр. Таусамалы, ул. Акбата,10 |
| тел/факс: (727) 297 05 07, 372 21 75 |  | тел/факс: (727) 297 05 07, 372 21 75 |
| E-mail : rem_ltd@mail.ru |  | E-mail : rem_ltd@mail.ru |

Опросный лист

Кран мостовой двухбалочный опорный

| Грузоподъемность основного подъема |  |
| --- | --- |
| вспомог.подъема |  |
| Высота основного подъема, м |  |
| вспомог. подъема, м |  |
| Пролет крана, м |  |
| Скорость осн. подъема, м/мин одна скорость |  |
| две скорости (микро) |  |
| Скорость всп. подъема, м/мин одна скорость |  |
| две скорости (микро) |  |
| Скорость передвижения крана, м/мин одна скорость |  |
| две скорости (микро) |  |
| Скорость передвижения тележки, м/мин одна скорость |  |
| две скорости (микро) |  |
| Управление: |  |
| с пола |  |
| с кабины открытой |  |
| с кабины закрытой |  |
| с кабины закрытой утеплённой |  |
| Токоподвод по мосту крана |  |
| Закрытые троллеи |  |
| Гибкий кабель |  |
| Тип подкранового рельса (или ширина головки рельса, мм) |  |
| Ограничитель грузоподъемности (Да / Нет) |  |
| Частотное регулирование скоростей (Да / Нет) |  |
| Регистратор параметров работы (Да / Нет) |  |
| Категория размещения |  |
| Температурный режим |  |
| Исполнение крана |  |
| Характеристики взрывобезопасности Класс взрывоопасной зоны |  |
| Категория взрывоопасной смеси |  |
| Группа взрывоопасной смеси |  |
| Количество кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия, организации или учреждения (Заказчика) |  |
| Фамилия и занимаемая должность Заказчика и телефон |  |
| Подпись и дата заполнения данного опросного листа. |  |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данный опросный лист, заполненный Заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления крана.

- При заполнении опросного листа ответы должны быть понятными и исчерпывающими. Изменения и дополнения листа в процессе изготовления не принимаются.